ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора винтового мультифазного насоса.

Questionnaire for screw pump.

Данные о перекачиваемой среде / Pumping Liquid Data

| Производительность по жидкости, м3/ч если предполагается работа с ЧП или с механическим вариатором, то указать диапазон Capacity m3/h |  |
| --- | --- |
| Количество насосов на объем Number of pupms per volume |  |
| Количество насосов в резерв Number of reserve pumps |  |
| Уплотнение вала – сальник, торцевое или двойное торцевое Drive shaft |  |
| Корпус входа в насос (чугун, сталь или нержавеющая сталь) Case(cast iron, steel, stainless steel) |  |
| Обводненность,% Irrigation level, % |  |
| Название вещества Substance name |  |
| Вязкость (мПа*с) Viscosity (mPa*s) |  |
| Температура вещества (С0) Substance Temperature (С0) |  |
| Плотность вещества, кг/м3 Density kg/m3 |  |
| Наличие механических примесей (%) Solids (%) |  |
| Размер мех.включений, макс. Ø мм Size of solids Ø mm |  |
| H2S |  |
| CO2 |  |
| Ароматические вещества Aromatic substances |  |
| Сульфид железа Iron sulphide |  |
| Парафин Рaraffin wax |  |
| РН среды Environment PH |  |
| Хлориды Сhlorides |  |
| Асфальтены Asphaltenes |  |
| Давление на выходе из насоса, атм Pump outlet pressure, atm |  |
| Давление на входе в насос, атм Pump inlet pressure, atm |  |
| Максимально допустимое давление на входе в насос, атм Max. allowed pressure at pump inlet, atm |  |
| Длина выходного трубопровода, м Length of pipe outlet, m. |  |
| Диаметр выходного трубопровода, мм Diameter of the outlet pipe, mm |  |
| Подъем, м (если есть) Lift, m |  |
| Количество отводов, 90º, шт Number of bends, 90º. |  |
| Максимально допустимое давление в выходном трубопроводе, атм Max. allowed pressure at pipe outlet, atm |  |

Данные по площадке / Building Place Data

| Планируется ли установка насосов вне помещения Do you plan to install pumps outdoors |  |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте установки насоса Temperature in installation place |  |
| Предполагаемое время работы насоса Expected time of working (pump) |  |

Требуемый тип регулировки производительности  / The required type of capacity control

| Постоянный Constant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной (укажите диапазон) от и до Manual (point out range) |  |  |  |
| С помощью частотного преобразователя (укажите диапазон) от и до With the help of the inverter (point out range) |  |  |  |

Информация о заказчике / Information about customer

| Название организации Organization |  |
| --- | --- |
| Контактные телефоны / Phone |  |
| ФИО лица, заполнившего опросный лист Contact person |  |
| Электр.почта лица, заполнившего опросный лист/ Contact e-mail |  |